Министерство регионального развития Российской Федерации

СВОД ПРАВИЛ СП 149.13330.2012

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Издание официальное

Москва 2012

Предисловие

# Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки − постановлением  Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. №858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»:

# Сведения о своде правил:

# ИСПОЛНИТЕЛИ ООО «Институт общественных зданий» и ОАО «ЦНИИЭП жилища»

# ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

# ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Управлением градостроительной политики

# УТВЕРЖДЕН приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.12.2012 г. № 113/ГС и введен в действие  с 1 июля 2013 г.

# ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Росстандарта в сети Интернет.

© ГОССТРОЙ, 2012

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения ГОССТРОЯ

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	3

4 Общие положения	4

5 Участки размещения реабилитационных центров	6

6 Объемно-планировочные решения реабилитационных центров	10

7 Состав и площади помещений отделения медико-социальной реабилитации	11

7.1 Общие положения	11

7.2 Подразделение восстановительного лечения	12

7.3 Медико-инженерная служба	16

8 Состав и площади помещений отделения психолого-педагогической помощи	17

9 Состав и площади помещений блока размещения	20

10 Помещения блока управления	22

11 Помещения блока гостиницы	23

12 Отделение лечебной верховой езды (отделение ЛВЕ)	23

Приложение А (справочное). Организационно-функциональные модели                  реабилитационного центра	26

Библиография	32

Введение

Настоящий нормативный документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также в соответствии с принципами Конвенции ООН о правах инвалидов, подписанной Российской Федерацией в сентябре 2008 года.

Настоящий свод правил детализирует требования СП 59.13330 и должен применяться совместно с другими документами в области проектирования и строительства СП 136.13330.2012, СП 142.13330.2012, СП 145.13330.2012,                       СП 150.13330.2012 и другие.

В нормативном документе реализованы требования Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В своде правил представлены единые требования к реабилитационным центрам для оптимизации детей и подростков с ограниченными возможностями. Это позволит оптимизировать объемно-планировочных решений проектируемых зданий и определения объемов финансирования на строительство и организацию деятельности центров.

Свод правил выполнен: ООО «Институт общественных зданий» – руководитель работы – канд. архит., проф. А.М.Гарнец, отв. исполнитель – канд. архит. Б.П.Анисимов; исполнители: д-р мед. наук, проф. Н.Ф.Дементьева (ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» ФМБА России), инж. Л.В.Сигачева, архит. Д.Д.Зыбина, при участии ОАО «ЦНИИЭП жилища» – канд.архит., проф. А.А.Магай, канд.архит. Н.В.Дубынин.

свод  ПраВИЛ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ Правила проектирования REABILITATION CENTER FOR CHILDREN AND TEENAGERS WITH LIMITED POSSIBILITIES RULES OF ARCHITECTURAL DESIGN

Дата введения 2013-07-01

# Область применения

  - Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования зданий реабилитационных центров или их отделений, которые могут обеспечить организацию комплексной психологической, медицинской и педагогической реабилитации детей-инвалидов с различными нарушениями, а также их родителей.

  - Положения свода правил распространяются на проектирование вновь строящихся объектов, а также на приспособление существующих зданий под реабилитационные центры или их отделения.

# Нормативные ссылки

В настоящем своде правил даны ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 51256−99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»

ГОСТ Р 51648−2000 «Сигналы звуковые и осязательные, дублирующие сигналы светофора, для слепых и слепоглухих людей. Параметры»

ГОСТ Р 52875−2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»

ГОСТ Р 52880−2007 Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

_______________________________

Издание официальное

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76*  Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»

СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07-01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СП 51.13330.2011  «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»

СП 54.13330.2011  «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

СП 56.13330.2011  «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»

СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения»

СП 113.13330.2012  «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»

СП 136.13330.2012 «Здания  и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»

СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»

СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

# Примечание − При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверять действие ссылочных нормативных документов, стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования − на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены то положение в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины и определения

Термины, применяемые в тексте, и их определения, а также сокращения, приведены в СП 59.13330, кроме того использованы следующие термины и определения:

  - ипотерапия − Физиотерапевтическое лечение, основанное на нейрофизиологии, использующее лошадь и верховую езду.

  - реабилитационный центр (центр комплексной реабилитации) − Комплексное  учреждение, включающее специализированные реабилитационные отделения различного профиля, а также подразделения для размещения и бытового обслуживания реабилитируемых детей, подростков, персонала и сопровождающих взрослых.

  - отделение (здесь) − Профильная группа помещений, входящая в состав реабилитационного центра.

  - служба (здесь): − Узко специализированное подразделение, входящее в состав какого либо отделения или самостоятельно выполняющее общие (административно-управленческие, хозяйственные или бытовые) функции.

  - техническое средство реабилитации человека с ограничениями жизнедеятельности – Любая продукция, инструмент, оборудование или технологическая система, используемые человеком с ограниченными возможностями для предотвращения, компенсации, ослабления или нейтрализации ограничений его жизнедеятельности.

# Общие положения

  - Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями является учреждением государственной системы социальной защиты населения, осуществляющим комплексную реабилитацию детей и подростков с заболеваниями опорно-двигательной системы, детского церебрального паралича (ДЦП), речевой патологии, с нарушениями органов слуха и органов зрения, а также с отклонениями в умственном развитии.

Реабилитационный центр включает необходимые элементы учебно-воспитательного (детский сад и школа) и медико-восстановительного учреждений, «лесной школы» и временного интерната (от 1 до 5 месяцев проживания). Он предназначен для комплексной реабилитации детей в возрасте от трех до 18 лет, а также семей, в которых такие дети воспитываются.

  - Величину центра следует определять из расчета 100 мест на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями, проживающими в городе или районе возможны центры на несколько районов области. Минимально допустимая вместимость центра может составлять 50 мест, а максимальная величина центра, которым возможно управлять − 300 мест.

Вместимость реабилитационного центра определяется числом мест в дневном и круглосуточном стационарах. В дневных стационарах число коек может быть ориентировочно принято равным 20 % числа мест (пропускной способности) дневного стационара.

  - Здания и помещения, предназначенные для размещения центра и его структурных подразделений, должны соответствовать реализации целей и задач этого учреждения, которые приведены в приложении А, а также располагать всеми видами коммунальных услуг (отоплением, водопроводом, канализацией, электричеством), иметь радио, телефон, Интернет и отвечать требованиям следующих нормативных документов СП 42.13330, СП 54.13330, СП 59.13330, СП 118.13330, СП 1.13130 − СП 5.13130.

  - В составе реабилитационного центра следует предусмотреть:

отделение медико-социальной реабилитации;

отделение психолого-педагогической помощи;

отделение дневного пребывания;

стационарное отделение;

административно-управленческую службу.

Состав реабилитационного центра  изложен в положении [1].

Дополнительно на участке центра может быть предусмотрено отделение лечебной верховой езды (ЛВЕ). Требования к проектированию отделения ЛВЕ приведены в разделе 12.

  - Дополнительно в состав центра может быть включено отделение экспертизы и разработки программ социальной реабилитации. Отделение может размещаться также и автономно от реабилитационного центра. Оно предназначено для выполнения следующих функций:

- выявления детей и подростков, имеющих отклонения в умственном или физическом развитии;

- сбора информации об анамнезе, основном диагнозе, исходном состоянии здоровья ребенка или подростка, его реабилитационном потенциале и сведений о его семье;

- разработки индивидуальной программы реабилитации и реабилитации ребенка или подростка совместно с другими учреждениями социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, спорта и иных ведомств;

- координации выполнения индивидуальных программ и контроля эффективности проводимых мероприятий;

- создания компьютерной базы данных о детях и подростках с ограниченными возможностями в городе или районе и о реализации индивидуальных программ социальной реабилитации этих детей.

- Участки размещения реабилитационных центров

  - Реабилитационные центры должны размещаться на отдельных участках, как правило, в пределах населенных пунктов, в озелененных районах, вдали от промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожных путей, автодорог с интенсивным движением и других источников загрязнения и шума в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. При проектировании следует учитывать также требования СП 51.13330, СП 54.13330, СП 56.13330,  ГОСТ Р 52875, ГОСТ Р 52880, ГОСТ Р 51648, ГОСТ Р 51256, СП 113.13330.

  - Площадь участка реабилитационного центра (усредненную) следует определять по расчетной площади на 1 место в учреждении, которая составляет не менее:

- при вместимости 80 обслуживаемых детей-инвалидов и менее − 200 м2/место;

- при вместимости более 80 обслуживаемых детей-инвалидов − 160 м2/место.

  - На участке реабилитационного центра могут быть размещены:

- групповые (прогулочные) озелененные площадки с навесами;

- физкультурно-оздоровительные площадки, в том числе с местом для подвижных игр, беговой дорожкой (не менее 30 м), ямой для прыжков (2х4 м), местом для размещения гимнастических снарядов;

- площадки для спортивных игр;

- открытые бассейны;

- хозяйственная площадка;

- автостоянка.

  - Игровые площадки, прогулочные зоны, а также озеленение и благоустройство являются такими же необходимыми составными частями, как помещения детского реабилитационного центра, предназначенные для проведения медико-социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи и социально-педагогической реабилитации.

Эти площадки и прогулочные зоны должны быть подразделены на площадки для детей младших возрастов (от 3 до 7 лет) и различные площадки для подростков-инвалидов.

  - Игровые площадки могут иметь травяное, гравийное, гравийно-песочное или песочное покрытие, или покрытие из экологически безвредных искусственных материалов.

  - Игровые площадки могут иметь различную форму и размеры площади, позволяющие достаточно легко размещать их среди других площадок и объектов на территории участка реабилитационного центра, где необходимо предусматривать также постройки и подсобные складские помещения для хранения нестационарного оборудования и инвентаря.

  - Для детей с частичной потерей зрения на участке реабилитационного центра необходимо устраивать полосу ориентации шириной не менее 1,2 м по периметру ванн открытых бассейнов, по периметру игровых площадок, а также дорожек для бега или разбега перед прыжком − не менее 1,5 м.

  - По внешнему периметру вокруг открытых бассейнов следует предусматривать ограждение высотой не менее 1 м с поручнями.

  - На гимнастических площадках для реабилитации предусматривается дополнительное оборудование:

- брусья длиной 3−5 м, устанавливаемые на различных покрытиях (песок или галька или трава);

- манеж размером 2х3 м для детей, не способных к самостоятельным передвижениям;

- надувной бассейн размером 2х3 м, наполняемый водой или разноцветными пластиковыми шариками.

  - Игровые площадки для детей-инвалидов младших возрастов оборудуются песочницами и специально разработанными возвышающимися опорными силуэтами или устройствами небольшой высоты, о которые можно опираться, проползать под ними или, наоборот, забираться или заезжать на креслах-колясках по наклонным плоскостям без больших усилий.

  - На территории детского реабилитационного центра могут быть размещены:

- площадка для мини-волейбола общим размером 8х16 м (играют от 2 до 6 детей);

- площадка для игры в бадминтон размером 8х15 м (играют от 2 до 4 детей);

- площадка для мини-баскетбола общим размером 16х19 м (играют 10 детей);

- городошная площадка размером 15х30 м (играют от 2 до 10 детей);

- площадка для настольного тенниса размером 4,5х7,8 м (может быть несколько площадок, на каждой из которых играют от 2 до 4 детей);

- площадка для наземного бильярда размером 1,7х3,0 м, с бортами высотой 12 см и грунтовым покрытием из минеральной спецсмеси (может быть несколько площадок), при этом шары могут быть деревянными крокетными или из уплотненной пластмассы (играют от 2 до 4 детей);

- площадка для мини-футбола и различных игр с мячом размером 18х25 м (играют до 12 детей).

  - Вокруг площадок для занятий детей-инвалидов следует предусматривать полосы безопасности шириной не менее 2 м, а по торцевым сторонам игровых площадок − не менее 3 м. Эти полосы являются продолжением площадок для занятий и позволяют беспрепятственный выкат колясок за пределы площадок.

  - При озеленении территории детского реабилитационного центра большое внимание должно быть уделено размещению и устройству газонов, свободных для доступа детей-инвалидов, размещению декоративных растений, цветников, клумб. Кроны деревьев должны служить навесами в жаркую погоду и создавать тень для защиты детей-инвалидов от избыточного солнечного облучения.

  - Высокие деревья (а также молодые посадки высокоствольных пород) должны быть удалены от основных зданий не менее чем на 10−15 м, чтобы не нарушать прямой солнечной инсоляции помещений в этих зданиях.

Участок реабилитационного центра ограждают по всему периметру оградой высотой 1,6 м. Допускается по местным условиям увеличение или уменьшение высоты ограждения на 0,4 м, а также применение живой изгороди.

  - На участке следует предусматривать подъезды, а также возможность объезда вокруг зданий для пожарных машин. Поверхность подъездных путей должна иметь твердое покрытие.

  - На хозяйственной площадке размещают складские постройки, гараж, конюшню, мусоросборники и т. п.

Хозяйственная площадка должна иметь твердое покрытие, размещаться при входах в помещения кухни реабилитационного центра. Размещение хозяйственной площадки около групповых (прогулочных) и физкультурных площадок не допускается.

  - В связи с тем, что во многих случаях участок реабилитационного центра имеет ограниченные размеры, для территории участка нормируется только вместимость служебной стоянки для служебных автомобилей и личного транспорта работающих из расчета 15 % числа работающих в максимальную смену.

Для сопровождающих взрослых, привозящих детей-инвалидов, а также временно проживающих с ними в реабилитационном центре и в гостинице при нем автомобильные стоянки предусматривают по заданию на проектирование, в зависимости от конкретной градостроительной ситуации (СП 113.13330).

  - Стоянка автомобилей должна быть удалена от основных корпусов (или здания) реабилитационного центра не менее чем на 50 м. Территория стоянки должна быть отгорожена и недоступна для посторонних лиц и для игр детей и подростков (СП 113.13330).

- Объемно-планировочные решения реабилитационных центров

  - Организацию реабилитационных центров целесообразно объединить в три функциональных блока (рисунок А.1 приложения А ):

1) блок реабилитации, состоящий из помещений медико-социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи;

2) блок размещения, состоящий из помещений приемного и консультативного отделений, отделения дневного пребывания и стационара, включающего отделение круглосуточного пребывания и отделение «Мать и дитя»;

3) блок управления, состоящий из помещений служб управления и служб организации реабилитационной деятельности, а также административно-управленческой службы и дирекции.

Реабилитационный центр необходимо размещать в одном здании или в комплексе взаимосвязанных корпусов, сосредоточенных на одном участке.

  - При проектировании помещений, в которых находятся дети-инвалиды, необходимо учитывать требования следующих документов: СП 118.13330, СП 59.13330, СП 136.13330,          СП 137.13330, СП 138.13330, СанПиН 2.1.3.2630.

  - Оптимальная высота зданий реабилитационных центров принимается двухэтажной. Допускается при обосновании повышать высоту до  четырех этажей. Помещения постоянного пребывания детей рекомендуется размещать на нижних этажах. Высота этажа должна приниматься равной 3,3 м от пола до пола. Высоту жилых помещений допускается принимать равной высоте этажа жилого дома.

  - Помещения приемно-вестибюльной группы, консультативного отделения размещают вблизи от кабинетов врачей-специалистов блока реабилитации, которые ведут прием в консультативном отделении.

  - Помещения врачебных кабинетов и лечебно-восстановительных процедур должны группироваться вокруг так называемых ожидальных (помещений для пациентов). При этом необходимо планировочно разделять «влажную» и «сухую» зоны, характеризующиеся различными температурно-влажностными режимами и требованиями к техническому оборудованию.

  - Помещения отделения лечебной физкультуры, массажного кабинета и бассейна следует группировать в едином блоке и предусматривать их удобную взаимосвязь.

  - Входы в здания следует проектировать в соответствии с СП 59.13330.

  - Входные двери в здания, сооружения и помещения, предназначенные для пребывания детей-инвалидов, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей-вертушек на путях передвижения пациентов не допускается. Причем наружные входы в здания реабилитационного центра следует проектировать с тамбуром в соответствии с СП 59.13330.

- Состав и площади помещений отделения медико-социальной реабилитации

7.1 Общие положения

    - Отделение медико-социальной реабилитации предназначено для организации поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями путем следующих медико-социальных и медико-консультативных мероприятий:

- согласование и координация выполнения реабилитационных программ с лечебными учреждениями города или района;

- работа по освоению, внедрению и использованию прогрессивных традиционных и новых методик, технологий и методов реабилитации;

- проведение медико-социального патронажа семей, имеющих детей, нуждающихся в реабилитации, обучение родителей реабилитационным мероприятиям в домашних условиях для обеспечения их непрерывности совместно с центром реабилитации;

- проведение лечебных физкультурно-оздоровительных мероприятий.

    - Отделение медико-социальной реабилитации может состоять из двух подразделений (рисунок А.2 приложения А):

- восстановительного лечения;

- медико-инженерной службы.

    - Минимальные площади помещений отделения приведены в таблицах 1−7. При специфических методах лечения и дополнительных манипуляциях площади могут при обосновании увеличиваться.

  - Подразделение восстановительного лечения

    - В подразделение восстановительного лечения включают следующие функциональные группы помещений:

- кабинеты врачей-специалистов;

- подразделение физических методов лечения;

- подразделение нетрадиционных методов лечения;

- вспомогательная служба подразделения.

Кабинеты врачей-специалистов

    - Набор кабинетов врачей-специалистов определяется исходя из принимаемого соотношения численности пациентов с различными нарушениями.

Для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей с нарушениями психики, включая с ДЦП, можно использовать одни и те же кабинеты, предназначенные для невропатолога, психиатра, психолога, ортопеда-травматолога и логопеда.

Для реабилитации детей с нарушениями слуха должен быть предусмотрен кабинет ЛОР-сурдолога.

Для реабилитации детей с нарушениями зрения должен быть предусмотрен кабинет офтальмолога.

Минимальные площади кабинетов различных специалистов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Помещения специалистов | Площадь, не менее, м2 |
| --- | --- |
| Кабинет невролога | 15 |
| Кабинет психиатра | 15 |
| Кабинет психолога | 15 |
| Кабинет ортопеда-травматолога | 18 |
| Кабинет логопеда (с учетом групповых занятий) | 18 |
| Кабинет ЛОР-сурдолога: |  |
| помещение врачебного приема | 18 |
| звукоизолированная кабина | 8 |
| Кабинет офтальмолога | 18 |
| Кабинет педиатра | 15 |
| Кабинет стоматолога | 15 |

Подразделение физических методов лечения (рисунок А.3 приложения А)

Отделение кинезотерапии

    - В состав помещений отделения кинезотерапии включаются:

- зал для групповых занятий на 10 человек;

- кабинет для индивидуальных занятий;

- тренажерный зал;

- кабинет развития сенсорики;

- массажный кабинет.

Ориентировочные площади помещений отделения кинезотерапии приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Помещения | Ориентировочная площадь, м2 |
| --- | --- |
| Зал для групповых занятий на 10 человек | 60 |
| Раздевальная с душевыми | 20 |
| Кабинет для индивидуальных занятий | 12 |
| Тренажерный зал | 70 |
| В том числе площадь на один тренажер при необходимости создания условий подхода и работы в различных положениях с посторонней помощью | 12-15 |
| Кабинет развития сенсорики | по расчету |
| Массажный кабинет | по расчету |

Отделение физиотерапии

    - Отделение физиотерапии формируется из следующих помещений:

- кабинет электро-, светолечения (ФТО);

- кабинет озекерито-парафинолечения (теплолечение).

Ориентировочные площади помещений отделения физиотерапии, а также удельные показатели для их расчета приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Помещения | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| 1 Кабинет электро-, светолечения | по расчету |
| В том числе: процедурная из расчета площади на одну кушетку | 4 |
| минимальная площадь кабинета | 12 |
| 2 Кабинет озекерито-парафинолечения: |  |
| помещения для проведения лечебных процедур из расчета площади на одну кушетку | 4 |
| минимальная площадь кабинета | 12 |
| 3 При кабинетах электро-, светолечения и теплолечения предусматриваются вспомогательные помещения | 6 |

Отделение климатологии и ЛВЕ

    - Состав и площади отделений климатологии и ЛВЕ определяются по заданию на проектирование.

Отделение термогидротерапии

    - Отделение термогидротерапии формируется на базе бальнеологического комплекса, который может иметь следующий состав:

- ванный зал;

- помещения для лечения движением в воде;

- душевой зал;

- сауна;

- бассейн.

Ориентировочные площади помещений отделения термогидротерапии, а также удельные показатели для их расчета приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Помещения | Ориентировочная площадь, м2 |
| --- | --- |
| 1 Ванный зал | По расчету |
| В том числе: |  |
| площадь на 1 ванну (без площади рабочего коридора) | 6 |
| помещение для раздевания и одевания пациентов из расчета 2 места на 1 ванну, при площади одного места | 4 |
| площадь прохода на каждое место (при ширине рабочего коридора со стороны окон не менее 1,2 м) | 2 |
| комната отдыха пациентов из расчета площади на 1 кушетку | 6 |
| комната обслуживающего персонала из расчета площади на одну ванну (но не менее 8 м2) | 1,5 |
| 2 Помещение для лечения движением в воде | 42 |
| В том числе площадь ванны (при глубине ванны 0,7 м) | 20 |
| 3 Душевой зал | Не менее 25 |
| В том числе кабины для душевых установок | 1,5 |
| 4 Помещение для укутывания пациентов из расчета площади на 1 кушетку (но не менее 12 м2) | 6 |
| 5 Помещение для раздевания и временного хранения кресел-колясок | 10 |
| 6 Помещение для процедур подводного душа-массажа шириной не менее 2,5 м2 с ванной вместимостью 400-500 л с возможностью подхода к ней с трех сторон | 28 |
| 7 Сауна: |  |
| раздевальная | 15 |
| душевая | 2,4-4 |
| уборная | 3,5 |
| комната отдыха | 18 |
| камера сухого жара | 10 |
| помещение для хранения кресел-колясок | 10 |
| 8 Бассейн: |  |
| помещение лечебного бассейна для занятий гидрокинезотерапией с габаритом ванны 54 м (глубина бассейна для детей 0,5-1,0 м с равномерным понижением) | 54 |
| душевые кабины при лечебных бассейнах с площадью каждой кабины | 3 |
| раздевальная для бассейна с полезной площадью на 1 человека | 1,2 |
| комната отдыха при бассейне из расчета площади на 1 пациента | 2 |
| туалеты | По расчету |
| помещение для персонала | 15 |
| кладовая моющих и дезинфицирующих средств | 8 |

Подразделение нетрадиционных методов лечения

    - В последние годы приобретает популярность лечение нетрадиционными методами, примерный состав и площади помещений даны в таблице 5.

Таблица 5

| Помещения | Ориентировочная площадь, м2 |
| --- | --- |
| Кабинет мануальной терапии | 18 |
| Кабинет биокоррекции в составе: |  |
| кабинет врача для индивидуального приема | 12 |
| кабинет групповой биокоррекции | 36+2 |

Вспомогательная служба

    - Ориентировочная площадь и помещения даны в таблице 6.

Таблица 6

| Помещения | Ориентировочная площадь, м2 |
| --- | --- |
| Вспомогательная служба: |  |
| аптека | По заданию |
| стерилизация | То же |
| процедурная | 12 |

  - Медико-инженерная служба

    - В состав реабилитационного центра по заданию на проектирование может быть включена медико-инженерная служба, которая состоит из двух отделений:

отделения коррекции передвижения;

отделения реабилитационной инженерии.

    - Ориентировочные площади помещений отделений медико-инженерной службы приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Помещения | Ориентировочная площадь, м2 |
| --- | --- |
| Отделение коррекции передвижения: |  |
| пункт приема и выдачи заказов | 30 |
| помещение примерки и подгонки протезов: |  |
| подгоночная мастерская | 9 |
| примерочная протезов | 18 |
| кабинет обучения пользования протезами | 24 |
| гипсовая | 8 |
| Отделение реабилитационной инженерии: |  |
| помещение приема заказов на адаптацию жилища для детей-инвалидов | 15 |
| подсобное помещение для хранения материалов, технических средств и инструментов | 15 |

- Состав и площади помещений отделения психолого-педагогической помощи

  - Подразделения психолого-педагогической помощи предназначены для следующих психолого-социальных и социально-педагогических мероприятий:

- определение формы обучения детей с ограниченными возможностями, воспитывающихся в домашних условиях (совместно с органами образования);

- психолого-коррекционная работа с детьми и подростками с ограниченными возможностями, а также консультирование их родителей по вопросам семейного воспитания;

- организация досуга детей и подростков с ограниченными возможностями, в том числе с их родителями, организация клубной и кружковой работы, летних оздоровительных лагерей и т.п.;

- проведение профориентации и трудотерапии детей и подростков, организация профессионального обучения и организация их труда и труда членов их семей на дому.

  - В составе отделения психолого-педагогической помощи предусматриваются (рисунок А.4 приложения А):

служба психологической реабилитации;

служба социально-педагогической реабилитации;

служба социально-бытовой реабилитации;

социально-культурный центр;

служба социальной защищенности.

Служба психологической реабилитации

  - Для службы психологической реабилитации предусматриваются кабинеты психотерапии, психоразгрузки и «телефон доверия», площади которых принимаются не менее требований по СанПиН 2.1.3.2630. при обосновании допускается принимать площади по таблице 8.

Таблица 8

| Помещения | Ориентировочная площадь, м2 |
| --- | --- |
| Кабинет психотерапии: |  |
| кабинет индивидуальной психотерапии | 14 |
| кабинет групповой психотерапии | 36+2 |
| Помещение «телефона доверия» | 12 |

Служба социально-педагогической реабилитации

  - Служба социально-педагогической реабилитации состоит из следующих подразделений (рисунок А.5 приложение А):

- отделение педагогической помощи;

- специализированные классы и кабинеты;

- отделение трудотерапии и профориентации.

Ориентировочные  площади помещений службы социально-педагогической реабилитации приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Помещения | Ориентировочная площадь, м2 |
| --- | --- |
| Отделение педагогической помощи: |  |
| кабинет психолога | 12 |
| кабинет педагога | 12 |
| кабинет дефектолога | 18 |
| Специализированные классы (на 8−10 мест) и кабинет (на 4−5 мест): |  |
| кабинет коррекции памяти | 30 |
| класс кондуктивной педагогики | 30 |
| сенсорная комната | 18-36 |
| кабинет игротерапии | 48 |
| класс музыкотерапии | 50 |
| изостудия | 40 |
| артистическая студия | 30 |
| класс пластики | 36 |
| кабинет работы с родителями | 36 |
| Отделение трудотерапии и профориентации: |  |
| кабинет трудотерапии (на 5 мест) | 30 |
| кабинет профориентации | 40 |
| учебный класс по профподготовке (на 6−10 человек) | 48 |
| производственный участок (мастерские): |  |
| слесарная мастерская | 36 |
| швейно-вязальная мастерская | 36 |
| картонажно-переплетная мастерская | 36 |
| склад сырья и готовой продукции | 36 |
| комната инструктора по трудотерапии | 12 |
| гончарный цех | 50 |
| мастерская лепки | 30 |
| мастерская по обработке древесины (столярная) | 50 |

  - Площади учебных помещений проектируются по нормам домов-интернатов с учетом специфики организации проведения занятий с детьми-инвалидами из расчета не менее 3 м2 на одно место.

Служба социально-бытовой реабилитации

  - Для службы социально-бытовой реабилитации предусматриваются:

кабинеты специалистов-педагогов;

специализированные помещения.

Ориентировочные площади помещений службы социально-бытовой реабилитации приведены в таблице 10. Площадь уточняется заданием на проектирование.

Таблица 10

| Помещения | Ориентировочная площадь, м2 |
| --- | --- |
| Кабинеты специалистов-педагогов, в том числе кабинет для индивидуальной работы педагога с ребенком-инвалидом (число кабинетов устанавливается по расчету) | 12 |
| Специализированные помещения: |  |
| класс домоводства | 30 |
| кабинет-модель жилого комплекса (для занятий 10−12 человек) | 36 |
| помещение модели коммуникативных систем (ландшафтные модели) | 36 |

Социально-культурный центр

  - Социально-культурный центр состоит из помещений киноконцертного зала, библиотеки  и спортивного зала (рисунок А.4 приложение А). Ориентировочные площади помещений приведены в таблице 11, в зависимости от вместимости реабилитационных центров (от числа мест для детей-инвалидов).

Таблица 11

| Помещения | Ориентировочная площадь м2, для помещений при расчетном числе реабилитируемых детей-инвалидов |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Киноконцертный зал из расчета 1 м2/место в зале | По заданию на проектирование |
| Эстрада при зале | − | 27 | 27 | 30 | 30 | 40 |
| Библиотека | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| Спортивный зал для проведения коллективных игр, выступлений и состязаний, с местами для зрителей | 108 (9х12м) | 162 (9х18м) | 162 (9х18м) | 288 (12х24м) | 324 (18х18м) | 324 (18х18м) |
| Раздевальные с душевыми | 20 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Комната инструкторов | 8 на одного инструктора |
| Инвентарная | 12 | 12 | 12х2 | 12х2 | 12х3 | 12х3 |

Служба социальной защищенности

  - Служба социальной защищенности включает: справочно-информационный кабинет, кабинет юриста, кабинет социальных работников и специалистов по трудоустройству, ориентировочные площади помещений которых приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Помещения | Ориентировочная площадь, м2 |
| --- | --- |
| Справочно-информационный кабинет. | 12 |
| Кабинет юриста | 12 |
| Кабинет социальных работников и специалистов по трудоустройству | 6 м2 /чел. (но не менее 12) |

- Состав и площади помещений блока размещения

  - В блоке размещения предусматривают следующие подразделения:

- приемное отделение;

- консультативное отделение;

- отделение дневного пребывания;

- стационар: отделение круглосуточного пребывания;

- отделение «Мать и дитя».

  - Ориентировочный набор помещений приемного отделения:: вестибюль, уборная, гардероб верхней одежды, смотровая, санпропускник.

  - В отделении дневного пребывания предусматриваются помещения для:

- реабилитационных группы, объединяющие детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья и возрасту (численность детей и подростков в одной реабилитационной группе устанавливается от пяти до десяти человек);

- учебных занятий детей и подростков, проживающих  в домашних условиях;

- питания, дневного сна, досуга, игротерапии и трудотерапии.

  - В стационарном отделении предусматриваются помещения для:

- реализации программ медико-социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в условиях круглосуточного пребывания в центре, причем численность детей и подростков в реабилитационной группе стационарного отделения не должна превышать семи человек и в одном стационарном отделении может быть оборудовано не более пяти реабилитационных групп;

- обеспечения учебной, лечебно-реабилитационной, познавательной, игротерапевтической, досуговой и иной деятельности детей и подростков, а также процессов возможного их самообслуживания;

- помещения для сна, бытового обслуживания и питания.

  - Помещения, предназначенные для обучения, игро- и трудотерапии, оказания медицинской помощи и психолого-коррекционной работы, могут предусматриваться общими для отделений дневного и стационарного пребывания.

  - Помещения стационарного пребывания для размещения и проживания детей должны иметь:

- групповые ячейки для детей дошкольного возраста;

- учебно-жилые ячейки для младшего школьного возраста;

- жилые ячейки для детей среднего и старшего возраста.

Состав и размеры групповых ячеек для детей дошкольного возраста следует принимать в соответствии с требованиями СП 118.13330.

  - Площадь помещений в жилых ячейках принимается из расчета на одного проживающего не менее:

- для спальных комнат − 6 м2 на ребенка, но не менее 12 м2

- для комнат дневного пребывания (комнат отдыха) − 3 м2;

- для классных комнат в учебно-жилых ячейках − 2,5 м2, но не менее 12 м2;

- для уборных с душевой (при жилой комнате) не менее 4 м2;

- для помещений сушки одежды − 0,35 м2.

  - На жилую ячейку может предусматриваться ванная комната, в которой устанавливается подъемник для инвалида − колясочника.

- Помещения блока управления

  - Блок управления формируется из следующих групп помещений (рисунок А.6 приложения А): административно-управленческого персонала; служебного и хозяйственно-бытового назначения, пищеблока.

  - В составе помещений административно-управленческого персонала, а также служебного и хозяйственно-бытового назначения предусматриваются: вестибюль с гардеробом; холл для посетителей; приемная с местом для секретаря; кабинет директора РЦ; кабинет заместителя директора; рабочие кабинеты специалистов; бухгалтерия; касса; кабинет заведующего хозяйством; архив; помещения отдыха для водителей служебного транспорта; кладовая уборочного инвентаря; бытовые помещения для технического персонала; помещение охраны.

Площади этих помещений должны соответствовать вместимости и штатному расписанию реабилитационного центра. Они могут быть определены на основании показателей (на одного человека или минимальных площадей), предусмотренных в СП 118.13330 по заданию на проектирование.

  - В составе пищеблока должны быть раздельные обеденные залы для детей и персонала.

  - Обеденные залы для детей проектируются с учетом организации питания, как правило,  в одну смену. Площадь обеденного зала определяется из расчета на одно место, м2, не менее:

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата …………………… – 2,5;

- для детей с нарушениями зрения, последствиями полиомиелита и ДЦП …… – 1,6;

- для детей с нарушениями слуха и умственно отсталых детей …………………– 1,3.

  - Помещения блока управления реабилитационного центра должны отвечать требованиям  СП 118.13330.

- Помещения блока гостиницы

  - Для взрослых, сопровождающих детей и подростков, а также занимающихся с ними в реабилитационном центре (для родителей, родственников, опекунов, волонтеров и других) необходимы помещения для проживания отдельно от детей и подростков.

  - Число жилых помещений зависит от необходимой общей вместимости блока гостиницы и числа мест в каждом номере. Для обеспечения необходимых бытовых условий, целесообразно предусматривать номера на два места. Эти номера могут быть спаренными с одним общим санузлом площадью 6 м2.

  - В составе помещений блока гостиницы предусматриваются: вестибюль с гардеробом; камера хранения; буфет; помещение администратора; санитарно-бытовой блок; номера на два места; комната дежурного персонала; кладовые чистого и грязного белья; кладовая уборочного инвентаря; комната чистки и глажения одежды; душевая с умывальником и унитазом.

Площади этих помещений определяются в задании на проектирование в соответствии с СП 118.13330.

- Отделение лечебной верховой езды (отделение ЛВЕ)

# В составе реабилитационного центра по заданию на проектирование может быть организовано отделение лечебной верховой езды (ЛВЕ). Отделение ЛВЕ может относиться как к подразделению физических методов лечения, так и к отделению психолого-педагогической помощи. Настоящий раздел распространяется на проектирование вновь организуемых и реконструируемых зданий и сооружений блока ЛВЕ при реабилитационных центрах, а также при различных конно-спортивных комплексах.

# При проектировании блока ЛВЕ, а также отдельных зданий и сооружений для них, кроме настоящего свода правил, следует учитывать требования СП 19.13330 и СП 106.13330. Параметры внутреннего воздуха в здании для содержания лошадей и в других зданиях содержатся в [2] и [3].

  - Размеры отдельных ЛВЕ, номенклатуру отдельных зданий и сооружений следует принимать с учетом возможности его размещения на участке реабилитационного центра.

  - Площадка для строительства отделения ЛВЕ должна соответствовать требованиям СП 19.13330.

  - Отделение ЛВЕ должно быть отделено от селитебной зоны и стационара реабилитационного центра санитарно − защитной зоной в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. В случае нахождения в ЛВЕ зданий с другими видами животных они должны отделяться зооветеринарными разрывами, которые приведены в [2] и [3].

  - Входящие в отделение ЛВЕ помещения ожидания начала и окончания занятий, кабинет иппотерапевта и массажные кабинеты могут блокироваться со зданием конюшни.

  - Вместимость конюшен ЛВЕ допускается от трех до 20 голов. Для занятий рекомендуется использовать кобыл и меринов. Использование жеребцов не допускается.

  - Требования к объемно–планировочным, конструктивным и технологическим решениям конюшен и вспомогательных зданий и помещений изложены в [2] и [3].

  - Требования к ветеринарным объектам, входящим в состав ЛВЕ, изложены в [4].

  - При проектировании отделения ЛВЕ и отдельных зданий и сооружений, входящих в их состав, следует предусматривать блокировку производственного, подсобного и вспомогательного назначений, во всех случаях, когда это не противоречит требованиям технологического процесса, противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности.

  - В случае отсутствия в составе реабилитационного центра отделения ЛВЕ  допускается использование других конно-спортивных комплексов для занятий с детьми, находящимися в реабилитационном центре. При этом конно-спортивные комплексы должны быть обустроены в соответствии с требованиями СП 59.13330.

Приложение А (справочное)

Организационно – функциональные

модели реабилитационного центра

Рисунок А.1 − Структурно-функциональная модель детского реабилитационного центра

Рисунок А.2 − Организационно-функциональная модель отделения медико-социальной реабилитации

Рисунок А.3 − Организационно-функциональная модель подразделения физических методов лечения

Рисунок А.4 − Организационно-функциональная модель отделения психолого-педагогической помощи

Рисунок А.5 − Организационно-функциональная модель службы психолого-педагогической помощи

Рисунок А.6 − Организационно-функциональная модель административно-управленческой службы

## БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Примерное положение о реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Утверждено приказом Министерства соцзащиты России 14 декабря 1994 г. № 249

- [2] НТП АПК 1.10.04.001-00  «Нормы технологического проектирования коневодческих предприятий»;

- [3] НТП АПК 1.10.04.003-03 «Нормы технологического проектирования конноспортивных комплексов»

- [4] НТП АПК 1.10.07.001-02 «Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств»

УДК 721.183-056.266 (083.74) ОКС 01.040.93 ОКП 74.20 Ключевые слова: детский реабилитационный центр, психолого-педагогическая помощь, медико-социальная реабилитация, реабилитация детей-инвалидов, ипотерапия

Издание официальное

Свод правил

СП … 13330.2013

Реабилитационные центры для детей

и подростков с ограниченными возможностями

Актуализированная редакция

Подготовлено к изданию ФАУ «ФЦС»

Тел. (495) 930-64-69; (495) 930-96-11; (495) 930-09-14

Формат 60×84 ⅛. Тираж экз. Заказ №

## Отпечатано в 33 стр. + 5 стр. в начале текста

# Text boxes

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО− ПЕДАГОГИ−

ЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ

* Необязательно (по специальному заданию)

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО− ПЕДАГОГИ−

ЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ

* Необязательно (по специальному заданию)

** Отделение лечебной верховой езды (по заданию на проектирование)

* Необязательно (по специальному заданию)

** Отделение лечебной верховой езды (по заданию на проектирование)

Отделение

кинезо- терапии

Кабинет электро-, свето-лечения

Отделение климато-

логии *

Служба социально- педагоги-ческой реа-билитации

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ